| M O N T A G E A N L E I T U N G |
| --- |
|  | Artikel-Bezeichnung: Bugspoiler CB1000R (SC60) CB1000R (SC80) | Bestellnummer: 6533111 |

Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x20 Metall 		4x Haltewinkel

4x Gummieinsatz mit Metallhülse	1x Mittelteil

4x Schraube M6x20 Kunststoff 	4x Mutter M6 Metall

4x Mutter M6 Kunststoff

Montage des Bugspoilers:

- Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.

- Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.

- Entfernen Sie den Hitzeschild des Auspuffs.

- Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben

- Befestigen Sie nun den Hitzeschild wieder am Auspuff.

- Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.

- Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

| Achtung! Wichtiger Montagehinweis | Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen. |
| --- | --- |
| Stand: 05.05.2020 | Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH |